_________________________________________

(наименование организации)

Приказ

00.00.0000__                                                                                                                _№ 39

Москва

«О порядке производства работ в

условиях повышенной опасности»

В соответствии с требованиями ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» и в целях предупреждения  аварий и несчастных случаев при производстве работ повышенной опасности

приказываю

1.  Утвердить:

# Положение  о порядке производства работ в условиях повышенной опасности. Наряд-   допуск (приложение 1);

Перечень работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования по безопасности труда (приложение 2);

Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности  (приложение 3).

2.  Решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности работ оставляю за собой.

3. Техническое руководство и контроль за безопасное производство работ повышенной опасности возложить на главного инженера ________________________.

(фамилия, инициалы)

4. Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности являются:

- лица, выдающие наряд-допуск;

- ответственные руководители работ;

- ответственные исполнители работ.

Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц:

- лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным руководителем работ;

- ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным  исполнителем работ.

5.  Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности, в выполнении которых

принимают участие несколько цехов и служб предприятия (на так называемые

совмещенные работы), кроме  меня и главного инженера разрешается выдавать:

_______________________, начальнику службы эксплуатации,  ______________________,

(фамилия, инициалы)                                                                                                                                 (фамилия, инициалы)

главному  механику - на время отпуска, продолжительных командировок и болезней

выдача наряда-допуска возлагается на работников заменяющих их должности по приказу

(распоряжению).

На работы локального характера с повышенной опасностью выдача нарядов - допусков производится руководителями подразделений и их заместителями, где должны производиться эти работы.

Лицо, выдающее наряд-допуск:

- определяет необходимость и объем работ;

- определяет условия безопасного выполнения этих работ;

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ;

- определяет квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ, членов бригады (звена).

6.  Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты предприятия, прошедшие проверку знаний правил и норм охраны труда.

При выполнении работ повышенной опасности на удаленных от предприятия объектах, малочисленными бригадами (звеньями) ответственным руководителем – исполнителем работ, при необходимости, моим приказом  может быть назначен бригадир (звеньевой), прошедший соответствующее обучение и проверку  знаний  правил и норм по охране труда, имеющий стаж работ не менее 3 лет и квалификацию не ниже четвертого разряда.

Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-допуск, а также за допуск исполнителей на место производства работ.

7. Ответственными исполнителями работ могут назначаться слесари, механики, бригадиры (звеньевые), прошедшие обучение  и проверку знаний правил техники безопасности, правил пожарной безопасности.

Ответственный исполнитель  работ несет ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение членами бригады (звена) мер безопасности, указанных в наряде-допуске, обязательное применение индивидуальных средств защиты, производственную и технологическую дисциплину.

Бригадиры, звеньевые, рабочие (исполнители работ), допускаемые к выполнению работ  повышенной опасности перед допуском должны получить целевой инструктаж.

8.  Руководителям  подразделений и служб:

8.1. Производство работ, указанных в Приложении 2 должно производиться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы (приложение 1).

8.2. Условия безопасности, указанные  в наряде-допуске должны соответствовать установленным требованиям.

8.3. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения  заданного объема  работ. В случае невыполнения работы в указанное в наряде-допуске время или изменения условий производства работ работы прекращаются, наряд-допуск  закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

8.4. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (один находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой  выдается ответственному руководителю работ.)

8.5. Количество нарядов-допусков  выдаваемых одновременно одному ответственному руководителю работ, определяется лицом, выдающим наряд-допуск, исходя из физической возможности  выполнения ответственным руководителем своих обязанностей.

При этом у ответственного  руководителя работ не должно быть  более трех незакрытых нарядов-допусков одновременно.

8.6. Ответственному исполнителю работ может быть выдан только один наряд-допуск.

8.7. По окончании смены, а также при перерывах в работе на праздничные дни и дни  отдыха ответственный  исполнитель работ обязан передать наряд-допуск ответственному  руководителю работ на хранение.

При возобновлении работ ответственный руководитель обязан лично убедиться в том, что  условия их производства  не изменились, и только после этого возвратить наряд-допуск ответственному исполнителю работ. Возобновление  работ без наряда-допуска запрещается.

8.8.  Срок хранения закрытого наряда-допуска – 30 дней.

8.9. Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируются  в Журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности (приложение 3).

9.   Начальнику отдела кадров совместно с начальником отдела охраны труда из числа лиц не моложе 18 лет, прошедших медицинский осмотр и признанные годными, составить список лиц, допускаемых к работам, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда.

10. Руководителям подразделений и служб совместно со службой охраны труда осуществлять допуск к работе лиц из указанного списка только после прохождения обучения безопасным методам и приемам работ, инструктажа на рабочем месте, стажировки и проверки знаний требований охраны труда.

11.  Начальнику отдела кадров ______________________  ознакомить  моих заместителей,

(фамилия, инициалы)

руководителей подразделений и служб под роспись.

12.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный  директор                                _____________________

(инициалы, фамилия)

Визы:

Приложение 1

Утверждаю

Генеральный директор

____________________

________/___________/

«___»_________201__г.

# Положение

# о порядке производства работ в условиях повышенной опасности. Наряд-допуск

- Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения».

1.2. Наряд-допуск - это письменное распоряжение на безопасное производство работ в условиях повышенной опасности, где указываются все необходимые меры безопасности и лица, ответственные за безопасное производство работ в условиях повышенной опасности. Форма наряда-допуска приведена ниже. Данная форма наряда-допуска может быть при необходимости изменена. Решение об изменении формы наряда-допуска принимается главным инженером __________________________.

(наименование организации)

1.3. К работам повышенной опасности относятся все виды ремонтных, монтажных, демонтажных, строительных, восстановительных и других работ, при выполнении которых наиболее вероятно появление и воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов, а также работы, связанные с повышенным риском (работы на высоте, вблизи линий электропередач, в колодцах, с сосудами, работающими под давлением), требующие подготовки рабочего места, и связанное с этим травмирование (отравление) промышленного персонала. Наряд-допуск выписывается обязательно.

1.4. Примерный перечень работ повышенной опасности в __________________________  составляется    в

(наименование организации)

структурных подразделениях, согласовывается со службой охраны труда и утверждается главным инженером. На все работы в условиях повышенной опасности, перечисленные в указанном перечне, должен оформляться наряд-допуск.

1.5. При ликвидации аварий работы могут производиться без оформления наряда-допуска под надзором и контролем ответственных лиц предприятия до устранения прямой угрозы. Для продолжения работ оформляется наряд-допуск.

1.6. У каждого руководителя подразделения, которые выполняют или могут выполнять работы в условиях повышенной опасности, должен быть прошнурованный, пронумерованный и скрепленный печатью Журнал учета выдачи нарядов-допусков в соответствии с приложением 3.

Срок хранения нарядов-допусков - один год со дня их выдачи.

1.7. Настоящее положение не распространяется на работы в электроустановках, на которые наряд-допуск оформляется в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

1.8. При производстве работ в условиях повышенной опасности работниками ______________________ на

(наименование организации)

территории другого предприятия, или работников другого предприятия на территории __________________,

(наименование организации)

оформляется акт-допуск.

- Требования к персоналу, выполняющему работы в условиях повышенной опасности

2.1. Оформляет наряд-допуск руководитель подразделения, который будет руководить работами в условиях повышенной опасности. Список руководителей (должностей), имеющих право оформлять наряд-допуск и руководить работами повышенной опасности  утверждается приказом генерального директора.

2.2. Если работы производятся в цехе другого подразделения, или на территории, где могут оказаться работники другого подразделения, с содержанием наряда-допуска должен быть ознакомлен руководитель подразделения, в цехе (на территории) которого будут производиться работы повышенной опасности под роспись. При необходимости в наряд-допуск включаются работники этого подразделения, с ними проводится инструктаж, и на время проведения работ повышенной опасности они обязаны выполнять все указания руководителя работ.

2.3. Ответственными за правильную организацию и безопасное производство работ в условиях повышенной опасности являются: должностные лица, выдающие наряд-допуск, допускающий к работе, производитель работ, а также непосредственные исполнители работ.

2.4. Ответственное лицо (руководитель подразделения), выдающее наряд-допуск, несет ответственность за обеспечение безопасного выполнения работы в условиях повышенной опасности, за достоверность указанных в наряде-допуске мер безопасности, а также за качественный состав назначенных им ответственных лиц внесенных в наряд-допуск и исполнителей работ.

2.5. При проведении работ в условиях повышенной опасности в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначаются несколько производителей работ, допускающих к работе в соответствии с количеством смен и графиком выходов.

2.6. Допускающим к работе по наряду-допуску должен быть инженерно-технический работник. Если в штате руководителя подразделения отсутствует необходимое количество ИТР для нормального обеспечения работ, допускающим назначается специалист или ИТР другого подразделения, имеющий достаточный опыт и уровень профессиональной подготовки. Назначение допускающего производится главным инженером. Наряд-допуск оформляется в том же порядке.

2.7. Допускающий к работе по наряду-допуску несет ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске.

2.8. Допускающий к работе перед разрешением к проведению работ, а также при продлении наряда-допуска обязан проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске, проинструктировать производителя работ об особенностях непосредственно на месте производства работ.

2.9. При производстве работ по наряду-допуску в зоне действующих агрегатов, находящегося под напряжением электрооборудования, грузоподъемных машин и механизмов выдающий наряд-допуск обязан назначить из числа инженерно-технических работников, технического персонала подразделения лицо, ответственное за своевременный вывод работающих по наряду-допуску в безопасное место при возникновении опасности в зоне проведения работ и последующий допуск их к производству работ.

2.10.  Если у технологического персонала, предупрежденного о производстве работ по наряду-допуску, смена закончилась, а у персонала, работающего по наряду-допуску - еще продолжается, то допускающий должен предупредить технологический персонал, приступающий к работе о проведении работ по наряду-допуску, и согласовать наряд-допуск с руководителем смены.

2.11. Приемка и сдача смен производится на рабочих местах.

2.12. В _______________________ запрещается производство работ в условиях повышенной опасности в

(наименование организации)

темное время суток, не зависимо от наличия достаточного искусственного освещения. Проведение работ в условиях повышенной опасности в темное время суток допускается только с целью ликвидации последствий аварии или для предотвращения аварии.

2.13. Производитель работ перед началом работы обязан проинструктировать бригаду о мерах безопасности на рабочем месте. Инструктаж оформляется записью в наряде-допуске. При изменении состава бригады производитель работ обязан проинструктировать рабочих, вновь введенных в бригаду и записать их фамилии в наряд-допуск.

2.14. Производитель работ несет ответственность за полноту инструктажа по охране труда и технике безопасности, соблюдение мер безопасности, правильность использования спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, исправность технических средств безопасности труда, в том числе контрольно-измерительных приборов.

2.15. Исполнители (члены бригады) несут ответственность за соблюдение инструкций и требований правил охраны труда и техники безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, за правильное использование во время работы спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

- Порядок оформления наряда-допуска

3.1. Исправления и подчистки в наряде-допуске не разрешаются, заполнение всех граф наряда-допуска производится в соответствии с содержанием подстрочного текста.

3.2. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Действие наряда-допуска в течение этого срока сохраняется, если не изменяются условия безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

3.3. При одновременной работе на одном объекте нескольких подрядных организаций перед оформлением наряда-допуска организация-заказчик совместно с подрядными организациями разрабатывает дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности труда и включает их в наряд-допуск, который выдается производителю работ каждой организации.

3.4. Работы, производимые вблизи действующих железнодорожных, автомобильных дорог, линий электропередач, газо- и теплопроводов и других, действующих открытых (скрытых) коммуникаций и технологий, а также все земляные работы должны быть предварительно согласованы лицом, выдающим наряд-допуск, с организациями, обслуживающими эти объекты. Соответствующие документы (схемы, коммуникации и т.д.) в случае необходимости должны прилагаться к наряду-допуску.

3.5. До начала работы наряд-допуск должен быть подписан указанными в нем лицами.

3.6. При допуске бригады к работе, допускающий к работе вручает наряд-допуск производителю работ.

3.7. Производитель работ при приемке смены обязан принять от сменщика работу вместе с нарядом-допуском, лично проверить условия производства, сделать отметку в наряде-допуске о продлении работ и приступить к работе после получения разрешения допускающего к работе.

3.8. Производитель работ и допускающий не имеют права отлучаться с места производства работ с момента их начала до окончания. В исключительных случаях, допускающий по согласованию с производителем работ может покинуть место производства работ для передачи сообщения или получения необходимой информации, связанной с выполняемыми работами при отсутствии телефонной или радиосвязи.

3.9. Допускающий к работе обязан прекратить выполнение работ, изъять наряд-допуск, оформить его вновь и произвести допуск к работе заново, если до окончания работы по данному наряду-допуску:

-        возникла аварийная ситуация;

-        обнаружено несоответствие фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренными нарядом-допуском;

-        при производстве работ вблизи объектов, на которых возможно создание аварийной ситуации, могущей привести к травмированию промышленного персонала;

-        возникла необходимость подключения в зоне ведения работ (к агрегату, системе) хотя бы части действующего оборудования или энергокоммуникации.

3.10. В случае утери наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново.

3.11. При необходимости временного прекращения работ по наряду-допуску, по указанию допускающего к работе, производитель работ удаляет подчиненный персонал с места работы и возвращает наряд-допуск допускающему.

Возобновление работ в условиях повышенной опасности производится по разрешению допускающего после проверки всех первоначальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих, по наряду-допуску и возвращения наряда-допуска производителю работ.

3.12. При прекращении работ по условиям производства на срок продолжительностью более одной смены, наряд-допуск остается у производителя работ, а бригада может приступить вновь к работе в условиях повышенной опасности по его разрешению.

3.13. При перерыве в работе более одной смены разрешается продление наряда-допуска после проверки допускающим и производителем работ неизменности условий безопасности, оговоренных в наряде-допуске.

3.14. Закрытие наряда-допуска оформляется подписями допускающего к работе и производителя работ. При отсутствии допускающего к работе, наряд-допуск закрывается и подписывается производителем работ и начальником смены (участка), мастером.

3.15. Руководство предприятия (участка) не имеет права начинать эксплуатацию оборудования (агрегата и т.п.) после работы по наряду-допуску до возвращения производителем работ закрытого наряда-допуска.

3.16. В наряде-допуске перечисляются названия и номера всех чертежей, схем и прочих документов, которые использовались при выполнении работ.

3.17. Нумерация нарядов-допусков должна выполняться в виде двух чисел, через дефис, например, 2-09. Первое число обозначает порядковый номер наряда-допуска, который был выписан с начала текущего года. Второе число обозначает текущий год.

_______________________________________________

(наименование организации)

Утверждаю

Главный инженер ____________

____________________________

НАРЯД – ДОПУСК

на производство работ повышенной опасности

«__»_________________201___ г.

- НАРЯД

1. Ответственному исполнителю работ __________________________ с бригадой в составе  ______ человек произвести следующие работы:_________________________________________________________________

(наименование работ, место проведения)

____________________________________________________________________________________________

2. Для производства работ необходимы:

материалы__________________________________________________________________________________;

инструменты________________________________________________________________________________;

защитные средства___________________________________________________________________________.

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности: ____________________________________________________________________________________________

(перечисляются основные мероприятия и средства по обеспечению безопасности труда)

____________________________________________________________________________________________

4. Особые условия____________________________________________________________________________

5. Начало работы в  _____ ч. ____ мин. « ___ » _______________ 20 ___ г.

Окончание работы в  _____ ч. _____ мин. « ___ » _____________ 20 ___ г.

Режим работы _______________________________________________________________________________

(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается:

______________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о.)

7. Наряд-допуск выдал________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)

8. Наряд-допуск принял:

ответственный руководитель работ_____________________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ

согласованы: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) должность, ф.и.о., подпись)

- ДОПУСК

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте  в соответствии с инструкциями_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

провели:

Ответственный руководитель работ ____________________________________________________________

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) ____________________________________

(дата, подпись)

11.  Инструктаж прошли члены бригады:

| Фамилия, имя, отчество | Профессия, разряд | Дата | Подпись прошедшего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- |

Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные

в наряде-допуске обеспечены

Разрешаю приступить к работам ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о., допускающего к работе – представителя действующего предприятия, дата, подпись)

Ответственный руководитель работ_________________________________________________________

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ_________________________________________________________

(дата, подпись)

13                                        12.  Работы начаты в ___ ч. ___ мин. ___________________ 201 ___ г.

От                                       Ответственный руководитель работ ________________________________________________________

( дата, подпись)

13.  Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в _______ ч. _____ мин. « ___ » ________________ 201 ___ г.

Ответственный исполнитель работ_________________________________________________________

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия

_______________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

Акт-допуск

для производства работ на территории действующего предприятия

"__" _________________ 201 __ г.

____________________________

(наименование организации)

Мы, нижеподписавшиеся, начальник цеха (участка) _______________________________________

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Организация выделяет участок, ограниченный координатами: ______________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование осей, отметок и № чертежей)

для производства на нем ______________________________________________________________

(наименование работ)

под  руководством   технического  персонала - представителя   подрядчика

на следующий срок: начало    "___" ________________________

окончание "___" _______________________________

До   начала  работ    необходимо    выполнить   следующие   мероприятия,

обеспечивающие  безопасность  проведения  работ:  ________________________

№     |  Наименование мероприятия |  Срок исполнения  |        Исполнитель

п/п    |                                                    |                                 |------------------------------

|                                                   |                                 | Ф.И.О., должность |  Подпись

Начальник цеха (участка) _____________________________________ (подпись)

Ответственный представитель подрядчика _______________________ (подпись)

Приложение 2

Утверждаю

Главный инженер

____________________

________/___________/

«___»_________201__г.

Перечень

работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования по безопасности труда

1.      Виды работ повышенной опасности

- Верхолазные работы и работы на высоте.

- Погрузочно-разгрузочные работы.

- Работы по эксплуатации и ремонту электроустановок.

- Работы, выполняемые  в колодцах и закрытых емкостях.

- Работы, связанные с хранением и применением  ядовитых, огнеопасных, взрывоопасных и сильнодействующих веществ.

- Электрогазосварочные работы.

- Эксплуатация и ремонт трубопроводов и сосудов, работающих под давлением.

- Эксплуатация объектов, подведомственных органам Ростехнадзора.

- Ремонт и наладка гидравлического  и пневматического оборудования и  инструмента.

- Проверка, правка и установка абразивных  камней на оборудование и инструмент.

- Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт  автотранспортных средств, внутрицехового рельсового и нерельсового транспорта.

- Изготовление и испытание  стропов.

- Покрытие и термическая обработка металлов.

- Работы с применением ручных электро- и пневмомашин и инструментов.

2. Профессии рабочих и должностей служащих, к которым

предъявляются дополнительные (повышенные) требования  по безопасности труда

- Аккумуляторщики

- Вулканизаторщики

- Водители автомобилей

- Водители погрузчиков

- Грузчики

- Кузнецы

- Маляры

- Машинисты автомобильных кранов

- Операторы котельной

- Слесари-сантехники

- Плотники-столяры

- Кладовщики

- Работники АЗС

- Медники

- Электрогазосварщики

- Электромонтеры

- Слесари по ремонту топливной аппаратуры

Приложение 3

Утверждаю

Генеральный директор

____________________

________/___________/

«___»_________201__г.

Журнал

учета  выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности и совмещенных работ

______________________________________________

(наименование организации, выдающей наряд-допуск)

| № наряда-допуска. Дата выдачи | Наименование организации, получившей наряд-допуск, характер работ (повышенной опасности или совмещенные) | Сроки выполнения работ по наряду-допуску | Фамилия, И.О. и подпись лица, выдавшего наряд-допуск | Фамилия, И.О. и подпись лица получившего наряд-допуск | Дата закрытия наряда-допуска | Подпись ответствен- ного руководи-теля работ | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окон- чание |  |  |  |  |  |